## Slide 1
随机数生成器
RNG 全面解析 — 硬件设计与算法
TRNG 电路架构 · PRNG 算法对比 · CSPRNG 标准 · 后处理技术 · 2025 前沿趋势
2025年6月

## Slide 2
RNG 三大类别
随机数生成器的分类与核心差异
TRNG
真随机数生成器
基于物理过程的
本质不确定性
环形振荡器抖动 / 亚稳态
放射性衰变 / 量子光学
不可预测、不可复现
需专用硬件电路
PRNG
伪随机数生成器
确定性算法 +
种子值生成序列
LCG / MT19937 / Xorshift
PCG / LFSR / 混沌映射
可复现、速度极快
非密码学用途
CSPRNG
密码学安全 PRNG
PRNG + 密码学
安全属性
ChaCha20 / AES-CTR DRBG
BLAKE3 / Fortuna / SHA-2
前向+后向安全性
NIST SP 800-90A 标准

## Slide 3
TRNG 硬件设计（一）：环形振荡器与抖动采样
利用半导体热噪声导致时钟边沿随机抖动 — 最成熟的 TRNG 架构
基本原理
奇数个反相器组成自由振荡环路 → 频率由门延迟决定
热噪声导致每个边沿到达时间随机偏移（Jitter）
慢速时钟通过 DFF 采样快速 RO，捕获抖动不确定性
经典方案（Sunar 2007）：多 RO + XOR 输出放大熵
局限性
需累积数百至数千周期抖动 → 吞吐率仅 ~1 Mbps
等长环路容易相位锁定 → 振荡器间产生相关性
对温度/电压变化敏感 → 需校准
手工布局布线限制 → FPGA 可移植性差
ADPLL-TRNG（2025）— FIR 数字滤波器全数字锁相环架构
平台：Artix-7 (XC7A35T) | 功耗：0.072 W | 吞吐率：200 Mbps | 后处理：XOR-corrector
创新点：用 Kaiser 窗 FIR 低通滤波器替代传统模拟环路滤波器，抖动频谱整形效果优于经典 PLL 方案
经典环形振荡器 TRNG 方案对比
方案 | 熵源 | 吞吐率 | 资源 | 特点
Sunar RO (2007) | 多 RO 抖动 | ~1 Mbps | 中 | XOR 合并多 RO 输出，经典基线
高速 RO + LFSR (2025) | DFF 亚稳态采样 + LFSR 白化 | 300 Mbps | 108 LUTs | 8/16/24/32 RO 可配置，Artix-7
ADPLL-TRNG (2025) | 全数字 PLL 噪声 | 200 Mbps | Artix-7 | FIR 环路滤波，0.072W 超低功耗

## Slide 4
TRNG 硬件设计（二）：亚稳态架构
强制触发器进入亚稳态，利用热噪声决定最终输出 — 新一代主流方法
亚稳态原理
当 DFF 的 Setup/Hold 时间被违反 → 输出进入亚稳态（不稳定平衡态）→ 热噪声决定最终稳定到 0 还是 1
关键挑战：自然亚稳态事件稀少。解决方案 → 主动构造电路迫使每次操作都产生亚稳态（故意违反对时序约束）
优势：仅需几个振荡周期即可产生随机位（vs. 抖动方案需数百/数千周期），大幅提升吞吐率
Meta-RO（CHES 2008）
Samsung — Vasyltsov, Kim & Karpinskyy
结构：环中每个反相器可断开+短路 → 收敛到亚稳态电压
工作两阶段：① 亚稳态模式（各节点独立噪声源）→ ② 生成模式（重连为 RO）
仅需几个振荡周期 vs. 抖动法需数百周期
吞吐率：35–140 Mbps | 65nm ASIC | ~1 μm²
通过 AIS.31 / FIPS 140 认证
TERO（CHES 2010）
Varchola & Drutarovsky — 瞬态效应环形振荡器
结构：XOR-AND-XOR-AND 双稳环路，受控边沿激励产生瞬态振荡
每次激励的振荡次数因固有噪声随机变化 → T-FF 判断奇偶 → 输出 1-bit
创新：熵源是亚稳态解析的振荡轨迹，非仅最终稳态
比传统 RO 对全局扰动敏感度更低
极紧凑：仅需 1 CLB（Spartan-3E）

## Slide 5
TRNG 硬件设计（三）：混合熵源与新型架构
2024-2025 年顶级会议/期刊发表的最新技术方案 — 双熵源融合 + 无需后处理
SSRO-TRNG
Integration VLSI Journal, 2025
400 Mbps
16 LUTs + 13 DFFs
状态可切换环形振荡器。FF 亚稳态控制 SSRO 在「振荡」和「缓冲」状态间随机切换。反馈策略消除不动点，增强振荡复杂度。原始输出直接通过 NIST/AIS-31，无需后处理。
DS-TRNG
Microelectronics Journal, 2024
500 Mbps
33 LUTs + 4 FFs
基于 DEMUX 的双路径切换 TRNG。分离「抖动累积」和「亚稳态发生」到两条并行路径，缩短操作周期。RO 控制路径切换时序 → 切换本身也引入不确定性。min-entropy：0.9955。
MRO-TRNG
Microelectronics Journal, 2024
300 Mbps
10 LUTs + 2 DFFs + 1 MUX
MUX 环形振荡器 TRNG。利用 MUX + 路径延迟差异动态转换 MRO 频率。仅需 10 LUTs + 2 DFFs，是已知最紧凑的双熵源设计。XOR 后处理。
Galois-LFSR
Microelectronics Journal, 2025
300 Mbps
17 LUTs + 9 DFFs
基于 Galois LFSR + 动态反馈路径。反相器 + 2-to-1 MUX 动态改变 LFSR 反馈路径，融合抖动+亚稳态。通过 NIST SP800-90B 和 AIS-31。
Multi-Cell
Integration VLSI Journal, 2025
433 Mbps
41 LUTs + 10 DFFs
多单元选择器时钟驱动 + XOR 反馈。多个 RO 产生故意频率失配的时钟/数据 → 强制 DFF 亚稳态。级联 XOR 反馈放大熵。通过 TestU01。

## Slide 6
TRNG 后处理技术 & 新型熵源
后处理（Post-Processing）技术
技术 | 操作方式 | 偏差消除 | 吞吐率代价 | 适用场景
von Neumann | 01→1, 10→0, 00/11→丢弃 | 完全消除 | ≥75% 损失 | 低速率容忍场景
XOR 校正 | Z = X₁⊕X₂⊕...⊕Xw | 偏差 b→2b² | 无损失（需多源） | 多熵源组合（最常用）
LFSR 白化 | 线性反馈移位寄存器 | 良好 | 低延迟 | 高速 TRNG + FPGA
密码学哈希 | SHA-256 / AES / PRESENT | 鲁棒消除 | 1-10 pJ/bit | 高安全要求场景
2025 趋势：顶级设计（SSRO、DS-TRNG、Multi-Cell）已实现「原始输出直接通过 NIST 测试，无需后处理」
新型熵源：超越传统电子噪声
量子光学 QRNG
光子通过分束器 → 透射/反射由量子力学决定，理论上绝对不可预测。ID Quantique 已商用。IBM/Google 积极布局，预计 2026 年速率达 100 Mbps+。
忆阻器 RTN 噪声
TiOx/Al₂O₃ 忆阻器的随机电报噪声（RTN），捕获/发射时间随机。2025 年实现偏置无关设计（边沿检测+N位计数器），解决传统偏置敏感问题。
模拟混沌 Tent Map
3 晶体管 Tent Map 单元 × 4 环形拓扑，65nm CMOS 仅 160 μm²，19.68 μW，0.787 pJ/bit。源跟随器消除级间干扰，无需精确同步时钟。
ABN 自治布尔网络
5 节点耦合布尔网络 + 不平衡 RO + 3 输入 XOR，Lyapunov 指数为正（混沌态），熵率 0.9963 bps。当前 FPGA TRNG 吞吐率记录：750 Mbps（2025）。

## Slide 7
伪随机数生成器 (PRNG)
确定性算法 + 种子 → 看似随机的序列 | Xₙ₊₁ = f(Xₙ, seed)
算法 | 周期 | 速度 | 统计质量 | 适用场景
LCG 线性同余法 | ≈ 2³² | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | 教学 / 简单应用
Mersenne Twister MT19937 | 2¹⁹⁹³⁷−1 | ★★★★☆ | ★★★★★ | 游戏 / Python/R/MATLAB
Xorshift / Xoroshiro | 2¹²⁸−1 | ★★★★★ | ★★★★☆ | 高性能场景
PCG | 2⁶⁴~2¹²⁸ | ★★★★☆ | ★★★★★ | 现代通用 PRNG
LFSR | 2ⁿ−1 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 硬件实现
混沌映射类 Logistic/Tent | 可变 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 2024-2025 研究热点
选择建议：大规模模拟 → MT19937 | 高性能 → Xorshift | 现代通用 → PCG | 密码学 → 请使用 CSPRNG！

## Slide 8
密码学安全 PRNG (CSPRNG)
前向安全性
即使攻击者知道当前状态，也无法推算之前生成的随机数
后向安全性
即使攻击者知道当前状态，也无法预测未来的随机数输出
主流 CSPRNG 算法
ChaCha20
Google 力推，性能极佳，移动端友好
AES-CTR DRBG
硬件 AES 加速支持，NIST 标准
BLAKE3
2025 趋势，速度比 SHA-2 快 50%
SHA-2/3 DRBG
通用性强，广泛验证
Fortuna
多熵源积累，操作系统广泛采用
⚠ 关键原则
PRNG 绝不能单独用于密码学
必须用 TRNG/熵源为 CSPRNG 播种
弱随机数是安全漏洞的根源
案例：Sony PS3 ECDSA nonce 复用导致签名密钥泄露
标准：NIST SP 800-90A / BSI AIS-20

## Slide 9
2024-2025 前沿趋势
从学术论文到产业落地的关键技术方向
01
混合双熵源 TRNG（Jitter + Metastability）
SSRO、DS-TRNG、MRO-TRNG 等设计融合两种熵源于一体，实现 300-500 Mbps 吞吐率，资源<50 LUTs，原始输出直接通过 NIST/AIS-31 测试。
02
无需后处理（Post-Processing-Free）
2025 年顶级 TRNG 设计（SSRO、DPRR、Multi-Cell）在原始输出层面即通过全部统计测试，消除后处理带来的吞吐率损失，是学界核心攻关目标。
03
神经网络驱动 PRNG
RNN/LSTM、GAN、深度强化学习三类方法。利用网络非线性与单向性难以逆向求种子。2025 综述论文系统分类。
04
量子随机数生成 (QRNG)
利用光子分束、纠缠态等量子本质不确定性。IBM/Google 投入研发，预计 2026 年大规模商用，速率有望达 100 Mbps+。
05
忆阻器 + 混沌电路
忆阻器 RTN 偏置无关设计（2025）；模拟混沌 Tent Map（0.787 pJ/bit，160μm²）；ABN 混沌网络（750 Mbps 纪录保持者）。
06
区块链可验证随机函数 (VRF)
Chainlink VRF 为数百个 DeFi 项目提供可验证链上随机数，解决预言机信任问题。

## Slide 10
随机数质量评估标准
NIST SP 800-22
美国 NIST | 15 大项 188 小项
全球公认标准，含单比特、游程、DFT、矩阵秩、熵等测试
NIST SP 800-90B
美国 NIST | 熵源验证
专用于熵源评估：独立/最近邻/马尔可夫/LZ 压缩等 min-entropy 估计方法
TestU01 / BigCrush
学术界 | 160+ 项测试
比 NIST 更严格。MT19937 也未全部通过（3 项失败）。TRNG 黄金标准。
BSI AIS-20/31
德国 BSI | K1-K4 功能等级
K1/K2：统计质量 | K3/K4：密码安全。可抵抗≤20年计算能力的攻击。
GM/T 0005-2021
中国国家密码管理局 | 随机性检测规范
适用于商用密码产品检测认证
核心原则：统计测试只能拒绝「非随机」假设，不能证明随机性。理解熵源物理本质同样重要。TRNG 还需要温度/电压/重启鲁棒性测试。

## Slide 11
应用领域
RNG 广泛渗透于现代计算机科学与工程的各个层面
🔐
密码学
密钥生成 · IV/Nonce · 数字签名
TLS 握手 · Salt 值
🎮
游戏开发
随机事件触发 · 怪物属性
掉落概率 · 程序化地图生成
📊
蒙特卡洛模拟
金融风险评估 · 量子物理计算
分子动力学 · 期权定价
🤖
机器学习
权重初始化 · Dropout 正则化
数据增强 · 超参数搜索
⛓
区块链 / Web3
链上随机数 · DeFi 抽奖
NFT 铸造 · 共识随机选择
📡
通信仿真
信道衰落模拟 · 误码率测试
噪声生成 · 信号检测
📈
统计学
随机抽样 · Bootstrap
假设检验 · A/B 测试
🔬
科研计算
可复现实验 · 随机化对照试验
数值分析 · 优化算法

## Slide 12
如何选择 RNG？
场景 × 硬件资源 × 安全需求 — 三维决策框架
FPGA TRNG（轻量级）
SSRO / MRO-TRNG
<50 LUTs，300-400 Mbps，无需后处理
FPGA TRNG（高吞吐率）
ABN 混沌 / Multi-Cell
433-750 Mbps，适合数据中心
ASIC/芯片 TRNG
Meta-RO / TERO
极低面积（~1μm²），工艺成熟
IoT 超低功耗 TRNG
Tent Map 混沌电路
0.787 pJ/bit，160μm²，65nm CMOS
高安全性密钥生成
QRNG / TRNG + CSPRNG
量子真随机播种 → CSPRNG 扩展
需要可复现结果
PRNG + 固定种子
MT19937 / PCG / Xorshift
区块链链上随机数
Chainlink VRF
可验证随机函数，防作弊
核心理念：理解熵源物理 → 选择匹配架构 → 后处理消除偏差 → 统计测试验证 → 鲁棒性评估